## Slide 1
  某医院园区网络项目实施需求
Notes: Cisco was named after one of our great cities, San Francisco. And for their logo, they chose the Golden Gate Bridge because it was emblematic of what the company would do. Just as the bridge spans a body of water, Cisco’s promise was to securely connect people, places, ideas, and things across a network.
Between every problem and its solution, every question and its answer…

## Slide 2: 项目背景和概要
某医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等大型综合性非营利性医院。
目前要在新区建设一个分院，分院院区占地面积260亩，医疗用房及其配套用房20万平方米，完全按照现代化三级医院标准建设，集医疗、教学、科研为一体，新院区包含门诊楼（A、B、C、D区）、住院楼（ A、B、C、D区） 、办公楼、实验楼等，设计1200张床位
本次项目为整个新院区实现有线无线网络覆盖，同时部署相应的网络安全措施，保障移动医护等业务应用投入使用。同时，为提高病患住院体验，也拟通过无线网络开通病患互联网服务

## Slide 3: 项目拓扑
汇聚交换机
接入交换机
住院楼
内网核心交换机
10G
100G
服务器群
设备网
核心交换机
汇聚交换机
接入交换机
门诊楼
内网服务器交换机
1G
设备网
接入交换机
汇聚交换机
接入交换机
办公楼
汇聚交换机
接入交换机
实验楼
无线控制器
边界防火墙
AP

## Slide 4: 项目实施范围
内网设备清单：
  2台核心交换机（含辅件，如光模块等）
  2台服务器交换机（含辅件，如光模块等）
  8台汇聚交换机（含辅件，如光模块等）
  若干台接入交换机（含辅件，如光模块等）
  2台无线控制器和若干数量无线AP（含辅件，如光模块等）
  边界防火墙（含辅件，如光模块等）
  设备网设备清单：
  2台核心交换机（含辅件，如光模块等）
  若干台接入交换机（含辅件，如光模块等）
实施内容：
  所有设备的硬件安装和软件调试
  配套系统的架设（DHCP服务器、NTP服务器、syslog服务器等）

## Slide 5: 项目实施技术规范（一）
内网和设备网独立组网，两网之间核心三层互联，访问控制通过四层防火墙安全策略实现。允许内网8个地址访问设备网，允许设备网设备访问syslog服务器和NTP服务器
内网三层架构组网，核心交换机与汇聚交换机/服务器交换机之间采用OSPF动态路由协议。OSPF协议开启MD5验证，直连或者静态路由重分发至OSPF（需考虑重分发时的过滤）。网关部署于汇聚层交换机/服务器交换机上
内网汇聚层交换机/服务器交换机均为双机，采用HSRP协议实现网关冗余，结合快速生成树技术实现快速收敛，指定汇聚层交换机/服务器交换机为主备根桥
内网和设备网VLAN信息采用VTP协议分发，必须配置MD5验证，设备时间采用NTP协议统一分发
部署syslog服务器，内网和设备网所有设备日志均集中至syslog服务器

## Slide 6: 项目实施技术规范（二）
内网所有终端设备采用DHCP方式获取IP地址，为防止私设DHCP服务器，需要在内网设备上部署DHCP Snooping功能，为防止ARP攻击或者私设静态IP地址，同时开启动态ARP检测功能
无线控制器采用HA部署模式，提供3个SSID：哑终端SSID（4个C类地址段）、内网SSID（8个C类地址段）、互联网服务SSID（16个C类地址段）（暂时不涉及）。安全策略要求：哑终端SSID采用MAB认证，只能访问内部网络；内网SSID采用IEEE802.1X认证，只能访问内部网络
设备网二层架构组网，网关部署在核心交换机上
设备网核心交换机为双机，采用HSRP协议实现网关冗余，结合快速生成树技术实现快速收敛，指定两台核心交换机为主备根桥
设备网终端IP地址采用静态配置方式，但需要在每个接入交换机端口上部署ACL，仅允许所分配终端的IP地址访问网络
（选项）部署AAA服务器，用于无线用户准入认证

## Slide 7: IP地址和VLAN
内网采用IP地址段：10.0.0.0/8。在此地址段范围内全理分配IP地址和VLAN（无线网络地址亦从此划出）
设备采用IP地址段： 192.168.0.0/16。在此地址段范围内全理分配IP地址和VLAN
在服务器区域部署一个特定VLAN，实现IPv4/6双栈，用于IPv6对外服务
IP地址分配包含设备管理地址、互联地址、Loopback地址、网关地址、终端/服务器地址等，以易管理、易记忆、易后期扩展为前提
VLAN划分同样以易管理、易记忆、易后期扩展为前提，每个VLAN对应地址段是标准C类

## Slide 8: 命名规范
提供设备命名规范，以易管理、易记忆为前提
提供端口描述规范，以易管理、易记忆为前提
提供VLAN命名规范，以易管理、易记忆为前提

## Slide 9: 设计要求
以PPT形式提供整体实施方案，详细描述规划和实施细节
详细描述各技术要求实现方式，并提供配置示例或者模板
小组分工：
    组员1：项目经理角色，统筹整个项目分工和进度，提供路由/IP/VLAN等规划，汇总项目汇报材料并汇报
    组员2：内网三层网络工程师角色，搭建内网有线网络并完成配置，并负责提供NTP、DHCP、Syslog等配套服务，提供本部分工作汇报材料
    组员3：内网无线网络工程师角色，搭建内网无线网络并完成配置，AAA服务器搭建（选项），提供本部分工作汇报材料
    组员4：设备网网络工程师角色，搭建设备网网络和边界防火墙并完成配置，提供本部分工作汇报材料