## Slide 1
  某城商行托管机房DR数据中心部署实施要求
Notes: Cisco was named after one of our great cities, San Francisco. And for their logo, they chose the Golden Gate Bridge because it was emblematic of what the company would do. Just as the bridge spans a body of water, Cisco’s promise was to securely connect people, places, ideas, and things across a network.
Between every problem and its solution, every question and its answer…

## Slide 2: 业务需求说明
某城商行拟在运营商托管机房建设一个DR数据中心以提高应用系统的可靠性，增强业务永继能力，同时，在DR中心探索和尝试新的技术。
DR中心将部署核心交换分区、核心应用分区、非核心应用分区、带外管理分区、广域网接入分区、第三方外联分区、网银接入分区共7个分区，各分区通过核心交换分区互联。
核心应用分区、非核心应用分区、带外管理分区均采用VPC技术，实现高可靠互联。
核心应用分区和非核心应用分区均划分出2个VRF，同一分区内不同VRF间互访（东西流量），分区与其他分区互访（南北流量），均需通过防火墙。核心应用分区和非核心应用分区均通过旁路方式部署1对高性能防火墙，同时处理南北流量和东西流量。
第三方外联分区、网银接入分区均通过串行方式部署2对异构防火墙，实现安全的对外连接，外部网络只能访问DMZ区域的业务网段。
带外管理分区通过串行方式部署1对防火墙，同时部署堡垒机，对设备带外管理接口的访问均需通过堡垒机完成。
广域网互联分区部署2对路由器，连接运营商广域网线路以及数据中心互联线路。

## Slide 3: 某城商行托管机房DR数据中心拓扑
带外管
理分区
核心交换机
核心应用分区
接入交换机
广域网路由器
核心交换分区
第三方
外联分区
网银接入分区
广域网接入分区
汇聚
交换机
非核心应用分区
接入交换机
接入交换机
汇聚
交换机
接入交换机
接入交换机
DMZ
DMZ
DCI互联

## Slide 4: OSPF Area及静态路由区域示意
带外管
理分区
核心交换机
核心应用分区
接入交换机
广域网路由器
核心交换分区
第三方
外联分区
网银接入分区
广域网接入分区
汇聚
交换机
非核心应用分区
接入交换机
接入交换机
汇聚
交换机
接入交换机
接入交换机
DMZ
DMZ
DCI互联
Area 2
Area 1

## Slide 5: 核心应用分区交换机Multi-VRF与防火墙互联示意
VRF App1
VLAN
2-12
VLAN12
VLAN23
Global
VLAN33
单个物理接口或者多个物理接口的Channel
Trunk模式
VLAN12
VLAN23
VLAN33
防火墙
VRF App2
VLAN
13-23
核心交换机
单个物理接口或者多个物理接口的Channel，Access模式
VLAN34
VLAN
others
VLAN34
核心应用分区
汇聚交换机

## Slide 6
VRF App1
VLAN
2-12
VLAN12
VLAN23
Global
VLAN33
单个物理接口或者多个物理接口的Channel
Trunk模式
VLAN12
VLAN23
VLAN33
防火墙
VRF App2
VLAN
13-23
核心交换机
单个物理接口或者多个物理接口的Channel，Access模式
VLAN34
VLAN
others
VLAN34
核心应用分区
汇聚交换机
核心应用分区OSPF Area划分示意
Area 0
Area 1

## Slide 7: 技术需求说明（一）
IP地址范围10.10.0.0/16，VLAN范围 VLAN 100 – VLAN 800，每个业务网段为一个C类地址，每个二层交换机管理网段为一个C类地址，每个三层互联网段为1个29位掩码网段，设备Loopback地址统一从一个C类地址中分配，IP地址/VLAN设计时需考虑可扩展性。
核心交换分区按需设计三层互联网段；核心应用分区初期按10个业务网段设计（每个VRF 5个），业务网段的网关部署在汇聚交换机上，并通过HSRP实现冗余。同时按需设计三层互联网段和二层交换机管理网段，分区内不同VRF间互访（东西流量），分区与其他分区互访（南北流量），均需通过防火墙；非核心应用分区初期按10个业务网段设计（每个VRF 5个），业务网段的网关部署在汇聚交换机上，并通过HSRP实现冗余，分区内不同VRF间互访（东西流量），分区与其他分区互访（南北流量），均需通过防火墙。同时按需设计三层互联网段和二层交换机管理网段；带外管理分区初期按5个业务网段设计 ，业务网段的网关部署在汇聚交换机上，并通过HSRP实现冗余。同时按需设计二层交换机管理网段；广域网互联分区按需设计三层互联网段，包括与分支机构互联以及数据中心互联（DCI）；第三方外联分区按需设计三层互联网段；网银接入分区按需设计三层互联网段。
采用OSPF协议作为路由协议，各分区与核心交换分区互联网段、网银接入分区内层防火墙与DMZ交换机互联网段、第三方外联分区内层防火墙与DMZ交换机互联网段、广域网接入分区连接运营商线路的网段，以及这些三层设备的loopback地址均划入Area 0，核心应用分区各业务网段、核心应用分区各VRF与防火墙互联网段均划入Area 1，非核心应用分区各业务网段、非核心应用分区各VRF与防火墙互联网段均划入Area 2，带外管理分区各业务网段划入Area 3。

## Slide 8: 技术需求说明（二）
网银接入分区DMZ交换机与外层防火墙采用静态路由互联，网银接入分区DMZ交换机上部署2个业务网段，并发布到OSPF协议中，外层防火墙只有到DMZ交换机业务网段的静态路由和到外部网络的0.0.0.0/0静态默认路由，网银接入分区DMZ交换机有到外层防火墙的0.0.0.0/0静态默认路由（该路由不发布到OSPF协议中），并通过与内层防火墙互联的OSPF协议学习内部路由。
第三方外联分区DMZ交换机与外层防火墙采用静态路由互联，第三方外联分区DMZ交换机上部署2个业务网段，并发布到OSPF协议中，外层防火墙只有到DMZ交换机业务网段的静态路由和到第三方网络的静态路由，第三方外联分区DMZ交换机有到外层防火墙的第三方网络的静态路由（这些路由不发布到OSPF协议中），并通过与内层防火墙互联的OSPF协议学习内部路由。
交换机均为Nexus 9000系列交换机，各个交换机的VLAN独立配置，不启用VTP协议。
交换机的STP协议使用Rapid PVST+， Rapid PVST+也是Nexus 9000系列交换机默认的STP协议。
防火墙均部署为Active-Standby的HA模式，防火墙均部署为路由模式。
防火墙默认互访策略为deny any，根据需求增加permit互访策略。
2台冗余的DNS服务器（部署在核心应用分区）。
域名demobank.com。
2台冗余的NTP服务器（部署在核心应用分区）。

## Slide 9: 实施方案输出要求
以PPT形式提供整体实施方案，详细描述实施方案细节（设备命名规则，接口描述规则，IP地址分配表，VLAN分配表），详细阐述实施方案如何满足所有业务需求和技术需求。
提供以下设备的关键技术配置（非核心应用分区参考核心应用分区，无需提供设备配置，第三方外联分区参考网银接入分区，无需提供设备配置）：
  2台核心交换机关键技术配置，必须包含所有互联接口和三层接口配置，路由协议配置，NTP配置，DNS配置。
  2台核心应用分区汇聚交换机关键技术配置，必须包含VPC配置，VLAN配置，STP配置，VRF配置，所有互联接口和三层接口配置，HSRP配置，路由协议配置，NTP配置，DNS配置。
  2台核心应用分区接入交换机关键技术配置，必须包含VPC配置，VLAN配置， STP配置，默认路由配置，所有互联接口配置，NTP配置，DNS配置。
  2台带外管理分区汇聚交换机关键技术配置，必须包含VPC配置，VLAN配置， STP配置，所有互联接口和三层接口配置，HSRP配置，路由协议配置，NTP配置，DNS配置。
  1台带外管理分区接入交换机关键技术配置，必须包含VLAN配置， STP配置，默认路由配置，所有互联接口配置，NTP配置，DNS配置。
  4台广域网接入分区路由器配置关键技术配置，必须包含所有互联接口和三层接口配置，路由协议配置，NTP配置，DNS配置。
  核心应用分区防火墙关键技术配置，必须包含Active-Standby HA的部署过程，所有互联接口和三层接口配置，路由协议配置，NTP配置，DNS配置，实现核心应用分区不同VRF互访的安全策略（自行举例，需要同时包含permit和deny策略），实现核心应用分区与其他分区互访的安全策略（自行举例，需要同时包含permit和deny策略）。
  网银接入分区内层防火墙和外层防火墙关键技术配置，必须包含Active-Standby HA的部署过程，所有互联接口和三层接口配置，路由协议和静态路由配置，NTP配置，DNS配置，内外互访安全策略（自行举例，需要同时包含permit和deny策略）。
  网银接入分区DMZ交换机关键技术配置，必须包含VPC配置，VLAN配置， STP配置，所有互联接口和三层接口配置，HSRP配置，路由协议和静态路由配置，NTP配置，DNS配置。
思考（可选加分项，任选一项，开放式作答）：
  如何利用自动化（POAP/ZTP、Ansible、Vibe Coding）提高设备配置效率，减少人为配置出错？通过AI实现基于自然语言配置网络设备，你有什么展望？
  灾备中心日常承担一些查询类业务，数据库从主中心同步，主中心发生灾难时，备中心如何切换，接管业务？如何保障核心业务系统RTO小于30分钟？
  项目实施完毕之后，交付给业主方的运维团队，就灾备中心的网络运维，你有什么建议？例如关键监控点有哪些？出现某故障时，如何响应？如何持续提升网络SLA，提升应急响应能力？如何变被动监控为主动监控？

## Slide 10: 小组分工（参考）
  组员1：项目经理角色，统筹整个项目分工和进度，提供路由/IP/VLAN/设备命名/接口描述/防火墙部署设计等规划，汇总项目汇报材料并进行汇报。
  ﻿﻿组员2：负责核心应用分区配置部署（非核心应用分区参考核心应用分区，无需提供设备配置）。
  ﻿﻿组员3：负责网银接入分区配置部署（第三方外联分区参考网银接入分区，无需提供设备配置）。
  ﻿组员4：负责核心交换分区、带外管理分区、广域网接入分区配置部署。